ESTUDANDO A ESFERA

- Superfície esférica e esfera

Sejam dados um ponto O e um numero real r positivo.

O conjunto de todos os pontos P do espaço cujas distancias ao ponto O são iguais a r é denominado superfície esférica de centro O e raio r.

O sólido limitado por uma superfície esférica chama-se esfera. Desse modo, a esfera de centro O e raio r é o conjunto dos pontos no espaço cujas distancias ao ponto O são menores ou iguais a r.

De uma forma bastante simples podemos dizer que a superfície esférica é a casaca enquanto a esfera é a reunião da “casca com o miolo”.

Naturalmente, as denominações dentro e raio são aplicadas indiferentemente a uma superfície esférica ou a esfera por ela limitada.

- Área da superfície esférica

A área de uma superfície esférica de raio ré dada por:

S=4Pir²

- Volume da esfera

O volume de uma esfera de raio r é dado por:

V=4/3Pir³

- Equação cartesiana

P(X,Y,Z)     Po(Xo,Yo,Zo)

d(P,Po)=√(X-Xo)²+(Y-Yo)²+(Z+Zo)=r

(X-Xo)²+(Y-Yo)²+(Z-Zo)²=r²

- Aplicação: volume de líquidos

EM SUA ULTIMA AQUISIÇÃO A EMPRESA SA QUIMICA LIDA COM UM PROBLEMA O CALCULO DO VOLUME DE UM RESERVATORIO DE ACIDO CLORIDRICO QUE DEVE TER OBRIGATORIAMENTE UM FORMATO ESFERICO. SABENDO QUE A ÚNICA INFORMAÇÃO DISPONIVEL É SUA CAPACIDADE QUE É DE 1000L.

ESSE PROBLEMA FOI RESOLVIDO PELO QUIMICO RESPONSÁVEL COM O AUXILIO DE UMA VARA COM INDICADORES DE MEDIDA ONDE É INTRODUZIDA VERTICALMENTE POR UM ORIFÍCIO NA PARTE SUPERIOR (POLO NORTE). AO RETIRAR A VARA, OBSERVASE O NIVEL DO LIQUIDO QUE FICA IMPREGNADO NA VARA E ESSA MEDIDA CORRESPONDE A ALTURA DE LIQUIDO CONTIDA NO RESERVATORIO.

FEITO ISSO O NIVEL DE ACIDO LIDO É DE 0,3M. COM O VALOR DESSA MEIDA FICA FACIL O CALCULO DO VOLUME, COMO É DEMONSTRADO ABAIXO.

Reservatório de Ácido Clorídrico

Calota esférica

R² = h (2R-h)
A(lateral) = 2 Pi R h
A(total) = Pi h (4R-h)
V=Pi.h²(3R-h)/3

Resolução

V:1000L=1m³

h:0,30m

1L----------0,001m³

1000L---------X

X=1m³

V=4/3PiR³

1=4/3PiR³

R=³√3/4Pi

V=Pih²(3R-h)/3

V=Pi(0,3)²(3.³√3/4Pi-0,3)/3

V=0,28.(3.0,62-0,3)/3

V=0,145m³=145L

1L------0,001m³

X--------0,145m³

X=145L

- Equação cartesiana

P(X,Y,Z)     Po(Xo,Yo,Zo)

d(P,Po)=√(X-Xo)²+(Y-Yo)²+(Z+Zo)=r

(X-Xo)²+(Y-Yo)²+(Z-Zo)²=r²

r = 6,2cm

c = (0,0,0)

p= (3.8,1.9,-3.2)

124cm------12,4cm

x --------- 1cm

x=10cm              escala1:10 cm:cm

(X-Xo)²+(Y-Yo)²+(Z-Zo)²=r²

(X-0)²+(Y-0)²+(Z-0)²=r²

X²+Y²+Z²=R²

X²+Y²+Z²=(6,2)²

(3,8)²+(1,8)²+(-3,2)²=(6,2)²

14,44+3,24+10,24= 38,44

27,92<38,44

P PERTENCE AO INTERIOR DA ESFERA

Equipe:

André Martins Teixeira

Sara Eulália Coelho

Assunto: Estudo da Esfera

Bibliografia:http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/geometria/esfera/esfera.htm

Acesso em 21de novembro de 2005 ás 09:47

Matemática Fundamental:Giovanni,Bonjorno,Giovanni Jr.